 LISTE DE MATERIEL

Le caisson :
1. 4 planches de contreplaqué 5mm
    1. 2X 178/660 mm
    2. 2X 200/660 mm
2. 11 baguettes de bois section 15/15 mm
    1. 4 de 220 mm
    2. 6 de 240 mm
    3. 1 de 160 mm

1. Quincaillerie
    1. 6 vis métal diamètre(ø) 4mm longueur 40 mm
    2. 6 écrous papillon ø 4 mm
    3. 6 rondelles frein éventail ø 4 mm
    4. 6 rondelles ø 4 mm
    1. 22 vis à bois de 3/15 mm
    2. 4 vis à bois de 3/30 mm
    3. 2 clous d’environ 50 à 70 mm

1,4 / 0,50 m de miroir auto collant

2,3 m de sangle

Le profil de support de tube à imprimer et découper (à télécharger sur Eco2scop.fr)

1. 1 planche de bois de 80 /400 mm en 20 mm d'épaisseur environ
2. De la colle repositionnable ou de l’adhésif double face ou des punaises

1 chambre à aire de vélo (crevée!)

2,80 m d'élastique ø3mm

De la colle néoprène + eventuellement des agraphes

Du vernis ou de l’huile dure pour protéger les bois

Le bouchon :
Le modèle de découpe du bouchon à imprimer et découper (à télécharger sur Eco2scop.fr)

1 plaque de liège ou bois léger de 160/160 mm

1,6 ml de feuille d'aluminium

Les accessoires :
1. Un pic à brochette
2. Une plaque de zinc de 80 mm par 500 mm
LES ETAPES

Découper :

    1. les 4 planches aux cotes
    2. les 4, 6 et 1 baguettes aux cotes

Percer

    1. les baguettes de chaque côté à 7,5mm du bord et du bout
    2. une des planche de 178/660 à 50 mm du bout et dans l’axe (milieu) de la longueur
    3. une des petite baguette + la baguette courte pour l’accessoire tiroir (cf vidéo)

Assembler les baguettes avec les vis, les rondelles frein éventail, les rondelles et les écrous papillon

Fixer les baguettes assemblées à 90 mm du bout des planches, pour former le caisson, avec les vis de 3/15 mm

Fixer 2 baguettes supplémentaires sous les baguettes de la planche percée, avec les vis de 3/30 mm

Vernir le dos des planches et les baguettes

Préparer et fixer la sangle

Coller les miroirs sur les 4 planches côté intérieur du caisson

1. Préparer les berceaux :
    1. Imprimer les profils de coupe, les découper, les fixer temporairement sur la planche de 200 /150 mm en 20 mm d'épaisseur environ
    2. Découper les berceaux en suivant le profil de coupe
    3. Découper et coller de la chambre à air dans le creux des berceaux

Assembler les berceaux sur la planche percée avec des vis de 3/15 mm

1. Préparation du bouchon
    1. Imprimer et découper le profil de coupe du bouchon ou tracer un cercle de 65 mm de rayon
    2. Fixer le profil sur la planche de bois léger ou de liège
    3. Découper le bouchon en liège ou bois léger avec un angle de 5° environ vers l’extérieur
    4. Couvrir le bouchon de papier aluminium

ACESSOIRE :
1. Ouvrir la boucle du pic à brochette jusqu’à ce qu’à former un angle proche de 90°
2. Plier ou faire plier 5 mm de chaque côté de la plaque de zinc dans la longueur
3. Faire un trou au bout de la plaque de zinc assez large pour le passage du pic à brochette recourbé